AUDI 80/90

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ

23  24  25   26  27  28

билизации холостого хода, выключатель дроссельной заслонки, электронное реле времени, электронный температурный выключатель, блок управления следящей системы вентилятора

  - Топливный насос, регулятор разогрева

14.  5  Электропривод зеркала

15.25  Стеклоочиститель, температурный выключатель вентилятор радиатора,

указатели поворотов (с мая 1987 г.)

16.30  Обогрев заднего стекла, обогрев зеркала

  - Вентилятор отопителя, кондиционер

18. 5   Электропривод зеркала

19.10  Система замков с центральным управлением

20.30  Вентилятор отопителя - ступень 1, следящая система вентилятора 4-

цилиндровый двигатель

21.25  Прикуриватель задний

22.80  Система предварительного разогрева дизельного двигателя

23.30  Электрическое перемещение сидений, сидение переднего пассажира блок

управления запоминание положения сидения

24.10  Блок управления КЕ Jetromc

25.10  Обогрев сидений

26.10  Такси полиция

27.20  Сдвижная панель крыши

28.15  Блок управления KE-Jetromc

29.5/10/25/30

Расположение предохранителей

Расположение предохранителей зависит от состава оборудования и года выпуска автомобиля. Фактическое расположение предохранителей приводится в инструкции по эксплуатации

№ Амп.	Потребитель

1. 15	Противотуманные фары / Задние туманные фонари

2. 15	Аварийная сигнализация / Указатели поворотов (до апреля 1987 г.)

3. 25	Звуковой сигнал, стоп-сигналы/ система регулирования

скорости (педали тормоза и сцепления)

4. 15	Часы, освещение багажного отсека, освещение салона,

туалетное зеркало, розетка / прикуриватель, бортовой компьютер,

лампы для чтения, автоматическое управление кондиционером.

5. 30	Вентилятор радиатора - полная нагрузка - 4-цилиндровый двигатель

6.  5             Правый габаритный и стояночный огонь.

7.  5	Левый габаритный и стояночный огонь.

8. 10	Фара дальнего света правая, контрольная лампа дальнего света

9. 10	Фара дальнего света левая

10.10	Фара ближнего света правая

11.10	Фара ближнего света левая

12. 15	Комплект приборов приборной доски, фонарь зад него хода,

система чек контроля, блок управлений системы регулирования скорости, ABS,

блокиратор дифференциала, бортовой компьютер, система ста-